Совет  Урсаевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

№73                                                                                          « 21 » декабря 2012  г.

«Об утверждении генерального плана

Урсаевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан»

В целях устойчивого развития территории Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 14 Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  «Урсаевское сельское поселение», Совет Урсаевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан (прилагается).

2. Обнародовать данное решение на официальном сайте Урсаевского сельского поселения и путем вывешивания на информационном стенде.

3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета,

Глава Урсаевского сельского поселения                                        Н.В.Белов

Председатель Совета,

Глава Урсаевского сельского поселения

Заинского муниципального района

Республики Татарстан

__________________Н.В.Белов

Решение Совета Урсаевского сельского поселения

Заинского муниципального района Республики Татарстан

№ 73 от 21 декабря 2012 года

«Об утверждении генерального плана Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан»

с. Урсаево

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1. Экономико-географическое положение. Современное использование территории Урсаевского сельского поселения	9

2.2. Социально-экономический потенциал территории	11

2.2.1. Характеристика земельного фонда	11

2.2.2. Демографический потенциал	11

2.2.3. Производственные территории	13

2.2.4. Агропромышленный комплекс	13

2.2.5. Лесной комплекс	13

2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство	14

2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	14

2.3. Историко-культурное наследие	18

2.3.1 Краткая историческая справка	18

2.3.2 Объекты культурного наследия на территории  Урсаевского сельского поселения	19

2.4. Природные условия и ресурсы	19

2.4.1. Рельеф и геоморфология	19

2.4.2. Геологическое строение	20

2.4.3. Тектоника и сейсмичность	21

2.4.4. Полезные ископаемые	22

2.4.5. Гидрогеологические условия	23

2.4.6. Поверхностные воды	25

2.4.7. Климатическая характеристика	26

2.4.8. Инженерно-геологическая оценка территории	29

2.4.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	29

2.5. Оценка состояния окружающей среды	32

2.5.1. Состояние атмосферного воздуха	32

2.5.2. Состояние водных ресурсов	33

2.5.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	34

2.5.4. Отходы производства и потребления	34

2.5.5. Физические факторы воздействия	35

2.5.6. Состояние зеленых насаждений	36

2.5.7. Комплексная оценка территории по основным видам использования	37

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	37

2.6.1. Санитарно-защитные зоны	38

2.6.2. Водоохранные зоны	43

2.6.3. Зоны санитарной охраны	44

2.6.4. Леса	46

2.6.5. Зоны природных ограничений	47

2.6.6. Месторождения полезных ископаемых	48

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	50

3.1. Прогноз численности населения	50

3.2. Экономическое развитие	50

3.2.1. Развитие промышленного производства	50

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	51

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	53

3.4. Развитие системы обслуживания населения	55

3.5.  Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения	60

3.6. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Урсаевского сельского поселения	61

3.7. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	64

3.7.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	64

3.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	66

3.7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	66

3.7.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	67

3.7.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	68

3.7.6. Мероприятия по защите от физических факторов	69

3.7.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	69

3.7.8. Мероприятия по защите животного мира	70

3.7.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	70

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	71

3.8.1. Водоснабжение	71

3.8.2. Канализация	74

3.8.3. Санитарная очистка территории	76

3.8.4. Теплоснабжение	78

3.8.6. Электроснабжение	81

3.8.7. Слаботочные сети	85

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	87

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	89

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Заинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Урсаевского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Заинского муниципального района и Урсаевского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Урсаевского  сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Урсаевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. Современное использование территории Урсаевского сельского поселения

Урсаевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Урсаевского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Урсаево, которое является административным центром поселения.

Урсаевское сельское поселение расположено в восточной части Республики Татарстан, на юго-востоке Заинского муниципального района. Урсаевское сельское поселение граничит с Альметьевским муниципальным районом, Бухарайским, Новоспасским сельскими поселениями Заинского муниципального района.

Общая площадь Урсаевского сельского поселения составляет 5190 га, в т.ч. площадь села Урсаево 394 га (согласно предоставленным данным Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан).

Урсаевское сельское поселение имеет достаточную ресурсную обеспеченность.  По всей территории поселения распространены залежи нефти, а так же территория Урсаевского сельского поселения находится в ареале залегания нерудных ископаемых (месторождения керамзитовых глин, карбонатных пород). В поселении имеются  следующие общественные объекты: общеобразовательная школ, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, а также сельскохозяйственное предприятие КФХ Юленков.

На территории Урсаевского сельского поселения находится Альметьевский государственный охотничий заказник.

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Заинского муниципального района имеет радиально-хордовую структуру и   представлена дорогами регионального и местного значения.

Транспортная связь Урсаевского сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги и  дороги местного значения.

Автодороги регионального значения представлены автодорогами «Урсаево-Каськи», «Урсаево-Каськи»-Бухарай, «Заинск-Бухарай»-Урсаево-Альметьевск.

Местные дороги представлены подъездами к зерноскладу и свиноферме у  с.Урсаево.

Заинский район занимает выгодное экономико-географическое положение на востоке Республики Татарстан, находясь на  транспортной магистрали, соединяющей   север и юг  республики в восточной ее части, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы).

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Заинского района, так и Урсаевского сельского поселения. Находясь на востоке Республики Татарстан и юго-востоке Заинского района, вблизи от районного центра – г.Заинск, Урсаевское сельское поселение имеет  удобное осуществление транспортных связей с  районным центром и другими районами Республики Татарстан  и достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные  и земельные ресурсы).

Роль в системе расселения

Территориальная организация Урсаевского сельского поселения является частью системы расселения Заинского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Заинский муниципальный район входит в группу районов со  средним показателем потенциала  развития системы расселения.

В структуре современного расселения Заинского муниципального района доминирует г.Заинск, расположенный в центральной части района и связанный со столицей Республики Татарстан автомобильным сообщением по межмуниципальным и федеральным автомобильным  дорогам.

Первым системообразующим фактором является сеть дорог по которым осуществляются связи  населенных пунктов друг с другом, с центрами поселений и с районным центром г.Заинск.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть Заинского района. В ходе исторического развития начало формирования систем расселения всегда  связанно именно с реками, которые были не только источником водоснабжения, но и путями следования для первопроходцев и путями сообщения между населенными пунктами.

Также нужно отметить положительную роль открытых природных ландшафтов, в настоящее время достаточно крупных, в формировании населенных пунктов,  сельскохозяйственных земель, земель промышленности и транспортной инфраструктуры.

В системе расселения Урсаевского сельского поселения с.Урсаево выделено как административный, агропромышленный, социальный центр.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Урсаевского сельского поселения составляет 5190 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 971,7 га, что составляет около 18,7 % от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Урсаевского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса, водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Таким образом, в границах Урсаевского сельского поселения ориентировочно 971,7 га лесных земель в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности, отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Урсаевского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Заинского муниципального района, на начало 2012 г. численность населения составила 404 человек.

Демографическая структура Урсаевского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Демографическая структура и движение населения Урсаевского сельского поселения на начало 2012 года

| Показатели | с.Урсаево | Всего по Урсаевскому СП |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 404 | 404 |
| Детского возраста: | 49 | 49 |
| До 1 года | 5 | 5 |
| 1-6лет | 15 | 15 |
| 7-15 лет | 19 | 19 |
| Трудоспособного возраста | 290 | 290 |
| 16-17 лет | 7 | 7 |
| 18-54 лет для женщин | 148 | 148 |
| 18-59 лет для мужчин | 135 | 135 |
| Старше трудоспособного возраста | 65 | 65 |
| Старше 55 лет для женщин | 38 | 38 |
| Старше 60 лет для мужчин | 27 | 27 |
| Общий прирост населения | 1 | 1 |
| Естественный | 1 | 1 |
| Родилось | 5 | 5 |
| Умерло | 4 | 4 |
| Механический | 0 | 0 |
| Прибыло | 11 | 11 |
| Выбыло | 11 | 11 |

*По данным Исполнительного комитета Заинского муниципального района.

Среди 22 сельских поселений Заинского муниципального района Урсаевское сельское поселение занимает 20 место по численности населения.

К сожалению, информация о естественном и механическом движении населения имеется лишь за 2011 год. Поэтому невозможно сделать выводы о каких-либо тенденциях в динамике движения численности населения.

В Схеме территориального планирования Заинского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Урсаевское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень высоким демографическим потенциалом.

### 2.2.3. Производственные территории

На территории Урсаевского сельского поселения размещены:

- нефтяные скважины и объекты нефтедобычи;

- карьеры по добыче глин, щебня, известняка и песка.

### 2.2.4. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

На территории Урсаевского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие КФХ  Юленков  (свиноферма  на 250 голов), зернохранилище КФХ Юленков. Фермерское хозяйство ФХ Габриэлян прекратило свое существовование. В его составе были ферма КРС на 500 голов и овцеферма  на 500 голов.

### 2.2.5. Лесной комплекс

Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Урсаевского сельского поселения занимает площадь 971,7 га, что составляет около 18,7 % от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ “Альметьевское лесничество” Акташского участкового лесничества.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

На территории Урсаевского сельского поселения находятся  эксплуатационные и защитные леса, площадь которых составляет 668,7 га и 303,0 га соответственно.

Защитные леса в границах поселения представлены:

- лесами, расположенными в лесостепной зоне. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции;

- противоэрозионными лесами. Выделены на вершинах водоразделов с целью предотвращения смыва почв и образования новых оврагов.

### 2.2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

В настоящее время объем жилищного фонда Урсаевского сельского поселения составляет 10,1 тыс.кв.м общей жилой площади.

Таблица 2.2.2

Характеристика существующего жилого фонда  Урсаевского сельского поселения

|  | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Урсаевское СП, в том числе: | 25,63 | 10,10 |
| с.Урсаево | 25,63 | 10,10 |

### 2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

В настоящее время в с.Урсаево функционирует общеобразовательная школа проектной мощностью на 192 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 26 человек, следовательно школа заполнена на 13,5% от проектной вместимости.

Медицинское обслуживание населения осуществляет Урсаевский фельдшерско-акушерский пункт проектной мощностью 25 посещений в смену.

Из учреждений культуры в Урсаевском сельском поселении функционируют Урсаевский СДК вместимостью 200 мест и Урсаевская библиотека-филиал №33 мощностью 9263 экземпляра.

В Урсаевском сельском поселении спортивный зал размещен в общеобразовательной школе. Площадь зала составляет 190 кв.м.

В с.Урсаево плоскостные спортивные сооружения представлены спортивными площадками общеобразовательной школы, общей площадью 1210 кв.м.

Общая торговая площадь существующих магазинов Урсаевского сельского поселения составляет 67 кв.м.

В Урсаевском сельском поселении имеется одно действующее кладбище общей площадью 0,08 га, которое заполнено на 70%.

Потребность существующего населения Урсаевского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Анализ обеспеченности населения Урсаевского сельского поселения  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспечен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 13 | 0 | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 34 | 192 | 560,6 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 35 | 0 | 0,0 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 5 | 0 | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 7 | 25 | 340,9 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 0 | 0,0 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 0 | 0,0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 141 | 190 | 134,4 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 788 | 1210 | 153,6 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 30,3 | 0 | 0 |
| Клубы, дома культуры | место | 100 мест | 100 | 200 | 200,0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 3232 | 9263 | 286,6 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 121 | 67 | 55,3 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 16 | 0 | 0,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 0 | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 0 | 0 |
| Отделения банков | операц.касса | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 0 | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,10 | 0,08 | 82,5 |

## 2.3. Историко-культурное наследие

Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

### 2.3.1 Краткая историческая справка

Урсаево, село Урсаевского сельского поселения, расположено в верхнем течении реки Лесной Зай (Ирня), в 43 км. от ж.д. станции Заинск, в 103 км. от пристани Набережные Челны. На 01.01.2012 года количество дворов – 178, населения – 405 человек.

В административном отношении до 1929 года Урсаево относилось к Ново-Спасской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. Село Урсаево (а ранее известно было как Елизаветино) с учетом исторических фактов образовалось слиянием двух малых деревень: чувашской деревни Туварма (переводится как «горная долина», «долина меж гор») и сельца Харитоновка, населенного старокряшенными татарами (самоназвание «кряшене»). С середины 17 века жители вышеуказанных населенных пунктов участвовали в строительстве и обслуживании Старой Закамской оборонительной черты. В начале 18 века заполнилась так называемая «Середка» переселившимися крестьянами из Симбирской губернии, а в 50х годах 18 века – из деревни Бусеряк, крестьян, завезенных помещиком с Подмосковья, поселили за речкой Ирня (сейчас называется Лесной Зай), из-за чего улица носила название «Бусеряцкий порядок».

Население активно выступало в Пугачевском восстании. Название «Урсаево» переводится с языка коренных жителей как «русская мама», что вполне может означать, что коренное население активно смешивалось с переселенцами, пока окончательно не обрусело. В рапорте Казанского губернатора князя Мещерского П.И.Панину от 28 февраля 1775 года упоминается деревня Урсаево, жители которой активно выступили на стороне пугачевских войск и выставили отряд в 500 человек.

По X ревизии 1858 года жители села относились к разряду свободных хлебопашцев, когда по закону от 20 февраля 1803 года помещик имел право освобождать крестьян от крепостной зависимости по собственной инициативе. На 1958 год население села состояло из 585 душ обоего пола.

В ноябре 1887 года в с.Урсаево была открыта церковно-приходская школа. Время от времени в школу наезжал священник церкви Святого Спаса из Ново-Спасска и проводил уроки закона Божия. К первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года население Урсаева удвоилось.

Накануне революции 1917 года в селе насчитывалось 226 крестьянских дворов с населением 1418 человек. На правах частной собственности им принадлежало 4201 десятина земли различного назначения. По подворной переписи 1912 – 1913 годов из 226 хозяйств - 31 были безлошадными, 174 – одно-,двухлошадные, 21 двор имел по три и более рабочих лошадей. Основное занятие населения: земледелие, скотоводство, пчеловодство. По этой переписи зарегистрировано 2704 головы крупного рогатого и прочего скота, 132 пчелосемьи. Часть крестьян была занята кустарными промыслами: драли мочалу, из которой, а также из пенька, вили канаты, обжигали глиняную посуду. Жители села славились умением «загибать подкову». Было развито гончарное, кузнечное ремесло. Из глины лепили кирпичи. Была своя мельница.

Урсаевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Урсаевского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Урсаево, которое является административным центром поселения.

### 2.3.2 Объекты культурного наследия на территории 
Урсаевского сельского поселения

Памятники истории и культуры

На территории Урсаевского сельского поселения, нет объектов культурного наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

Памятники археологии

На территории Урсаевского сельского поселения, нет объектов археологического наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

## 2.4. Природные условия и ресурсы

### 2.4.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Урсаевского сельского поселения расположена в долине реки Лесной Зай и ее притоков, которая характеризуется средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения осложнена овражно-балочными формами и местами подвержена эрозионным процессам.

Густота овражно-балочной сети исследуемой территории составляет 0,37 км/км2.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 103,7 – 268,2 м. Наибольшие высоты отмечаются в восточной части  сельского поселения, у автодороги из н.п. Джалиль. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Лесной Зай у северной границы поселения. Территория имеет общий уклон с юго-востока на северо-запад. Значения среднего уклона поверхности составляют 3,50. Левый склон реки более пологий, правобережная часть более крутая.

### 2.4.2. Геологическое строение

В строении верхней части земной коры Урсаевского сельского поселения принимают участие кристаллические образования фундамента и осадочные отложения девонской, каменноугольной, пермской, неогеновой и четвертичной систем. На глубинах 1600-1700 м скважинами вскрывается кровля фундамента, состоящая из глубоко метаморфизованных сложно дислоцированных пород архея и раннего протерозоя – плагиогнейсов, амфиболитов, хлоритовых сланцев и др. и на поверхности – продуктов выветривания. На отдельных участках они прорываются диабазами и габбро-диабазами протерозоя.

Трансгрессивно на кристаллическом фундаменте залегают отложения девона, представленные средним и верхним отделами. Нижняя часть девонских отложений мощностью от 80 до 150 м представлена терригенной толщей, состоящей из ряда морских седиментационных ритмов. Базальная часть ритмов, как правило, сложена песчаниками, которые представляют промышленные нефтеносные пласты, в кровле развиты маломощные карбонатные слои, являющиеся прекрасными электрическими реперами.

Отложения казанского яруса с поверхности перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 1 до 26 м. В левобережье речных долин четвертичные образования выходят на дневную поверхность и представлены суглинками-супесями, в меньшей степени песками максимальной мощности, но не превышая 26 м. На водораздельных пространствах четвертичные образования представлены суглинками коричневых тонов мощностью от 1 до 15 м.

Отложения верхнеказанского подъяруса представлены красноокрашенной толщей глин, песчаников с подчинением мергелей, известняков, алевролитов. Песчаники залегают обычно линзообразно-мощными слоями, но часто могут залежаться глинами. Известняки залегают в виде небольших прослоев по 0,5 м.

Для отложений нижнеказанского подъяруса характерна выдержанность слоев и отдельных свит в горизонтальном направлении. В составе нижнеказанского подъяруса принимают участие сероокрашенные глины, мергели, песчаники. Известняки имеют подчиненную роль в литологическом сложении. Они залегают в основании подъяруса в виде прослоев. Мощность нижнеказанских морских слоев закономерно убывает в восточном направлении.

Отложения татарского яруса широко распространены на водораздельных пространствах и представлены отложениями уржумского горизонта, сложенного двумя седиментационными ритмами – нижнеуржумским и верхнеуржумским. Каждый из них представлен тремя пачками пород, песчаной в основании, глинистой в средней части и известняковой в кровле. Базальные песчаники татарского яруса во многом сходны с базальными пачками нижележащих казанских образований. Единственным внешним разграничительным признаком их является пестрая окраска в бурых, красных, оранжевых, прослоями желтых, фиолетовых и зеленоватых тонах. Мощность достигает 10 м. Вышележащие глины выделяются хорошо выраженной слоистостью, темно-коричневой окраской и относительно небольшой мощностью 3-5 м. В кровле лежит сравнительно мощная пачка (до 10 м) светло-серых средненаслоенных до плитчатых, сильно-кавернозных известняков. Второй ритм во многом аналогичен нижнему, но в них менее мощная и не столь ярко-раскрашенная песчаная пачка, менее мощная глинистая часть, известняки полностью аналогичны нижележащим. Общая мощность татарских образований района составляет до 40 м.

Вдоль рек в глубоких врезах развиты плиоценовые отложения. В их составе принимают участие преимущественно алеврит-глинистые породы серой и темно-серой окраски, с прослоями и линзами песков и песчаников, в основании – галечников и гравия. Мощность отложений неогена более 100 м.

В составе широко развитых на территории четвертичных отложений наибольшими мощностями (до 30 м) характеризуются аллювиальные образования. Представлены они в русловых фациях песками, гравием и галькой, в пойменной и старичной – песками, алевритами и глиной. Маломощный прерывистый чехол эллювиальных и делювиальных четвертичных образований перекрывает склоны речных долин и водоразделы. Сложены они суглинком, галькой, щебнем (Анализ современного состояния…, 1998).

### 2.4.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении Урсаевское сельское поселение расположено в пределах северного склона Южного купола Татарского свода, кристаллическое основание которого разбито разломами на блоки, выступающие в качестве поднятий или прогибов. Северный склон южного купола Татарского свода разделен Алтунино-Шунакским  прогибом на две части.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован архейско–протерозойским комплексом пород, представлен биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро, анортозитами и т. п. Фундамент расчленен тектоническим разломом на приподнятые (выступы) и опущенные блоки.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Для составления карты сейсмической опасности территории Республики Татарстан использовалась карта с периодами повторяемости сейсмических сотрясений в 1000 лет и вероятностью Р=5% превышения расчетной балльности в течение 50 лет (категория В). Это связано с тем, что карты с такой вероятностью в СНиП 11-7-81 и его дополнениях рекомендуются для широкого строительства объектов гражданского и промышленного назначения. Карты категорий А и С (10% и 1%) используются, соответственно, для сельских построек и особо ответственных сооружений.

В соответствии с картой категории В территория Урсаевского сельского поселения покрывается 7-ми балльными сотрясениями.

### 2.4.4. Полезные ископаемые

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в настоящее время на территории Урсаевского сельского поселения разрабатываются следующие месторождения полезных ископаемых.

Ромашкинское нефтяное месторождение, эксплуатируемое ОАО «Татнефть», в административном отношении занимает территорию Альметьевского, Азнакаевского, Бугульминского, Лениногорского и Сармановского муниципальных районов республики. Лицензионный участок месторождения покрывает практически всю территорию сельского поселения, за исключением небольшого участка в северной части поселения, которая относится к Бухарайскому месторождению нефти.

Ромашкинское месторождение является многопластовым. В отложениях девона и карбона выделено 22 нефтеносных горизонта, 18 из которых представляют промышленный интерес (7 - в терригенных отложениях). В них выявлено около 400 залежей нефти. Основные запасы нефти месторождения приурочены к терригенным отложениям девона и карбона, в которых содержится соответственно 87% и 9,8% всех разведанных запасов.

Свойства нефти в пределах месторождения различны: "снизу вверх" по разрезу от терригенных отложений девона до каширских отложений верхнего карбона они значительно ухудшаются. Наблюдается утяжеление от 800 до 920-960 кг/м3, уменьшение газосодержания от 60 до 3,2 м3/т, повышение вязкости от 4 до 100-160 МПа•с, уменьшение легких углеводородов, увеличение содержания серы. Нефти девонских отложений относятся к типу легких, сернистых, парафинистых смолистых. Нефти всех отложений карбона близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. Месторождение введено в промышленную разработку в 1952 году.

К настоящему времени на месторождении выделено 10 эксплуатационных объектов; из них 5 - в терригенных отложениях девона и карбона и 5 приурочены к карбонатным коллекторам.

В карбонатных коллекторах Ромашкинского месторождения эксплуатируются залежи N 665 и 680 данково-лебедянского горизонта девона и осуществляется планомерный ввод в разработку залежей нефти в турнейском ярусе и верей-башкирском горизонте. В данково-лебедянском горизонте залежи контролируются локальными поднятиями III порядка. Размеры залежей от 0,5х0,4 до 15х3,5 км. Пласты коллекторы представлены трещинно-кавернозно-пористыми разностями карбонатных пород. Они отличаются значительной зональной фациальной изменчивостью. В пределах горизонта выделяются четыре пласта коллектора снизу вверх: Дл-4, Дл-3, Дл-2, Дл-1.

Ромашкинское месторождение нефти эксплуатируется ОАО «Татнефть».

Бухарское нефтяное месторождение эксплуатирует ОАО «Татнефть».

Поддержание нефтедобычи возможно при подготовке новых запасов, требующей интенсивного проведения геолого-разведочных работ на перспективных структурах. Северная часть территории Урсаевского сельского поселения располагается в пределах Черемшано-Бастрыкской разведочной зоны, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны также является ОАО «Татнефть», номер лицензии ТАТ13499 НЭ. Срок действия 27.02.2006 – 2019 гг.

Согласно данным, представленным в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, территория сельского поселения расположена в зоне залегания доломитовых известняков (кроме юго-восточной части поселения), а также в пределах Камской минерагенической зоны.

Следует упомянуть, что на территории сельского поселения есть недействующие карьеры по добыче нерудных полезных ископаемых (глины, карбонатных пород). Данные месторождения не имеют промышленного значения и не включены в фонд недр.

### 2.4.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Урсаевского сельского поселения расположена в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

На рассматриваемой территории эксплуатируется водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2) и водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1), выше эксплуатируемых водоносных комплексов залегает проницаемый локально–водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur), а подстилается комплекс  водоупорным, локально-водоносным нижнеказанским карбонатно-терригенным комплексом  (P2kz11).

Водоносный верхнеказанский

карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2)

Комплекс  приурочен к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми и распространен повсеместно, отсутствуя в пределах неогеновых врезов. Залегает, в основном, первым от поверхности, за исключением водоразделов, на которых перекрыт отложениями проницаемого водоносного уржумского карбонатно-терригенного комплекса.

Формирование отложений верхнеказанского подъяруса происходило преимущественно в обстановке переходных фаций, что привело к образованию пачек, сложенных проницаемыми и водоупорными породами.

Водовмещающие породы данной пачки представлены песчаниками, известняками, к которым приурочены  выходы родников с абсолютными отметками  90-120 м, 140-160 м, 200-215 м. Водоупорные толщи представлены глинами, алевролитами. Эффективная мощность водовмещающих  пород составляет от 1.0 до 10.2 м. Воды комплекса безнапорно-напорные, напор составляет 0.0-20.0 м, повышаясь к водоразделам.

Водоносный комплекс на данной территории располагается выше или на уровне урезов современных рек, в зоне активного водообмена. Статические уровни устанавливаются на глубинах  6-25 м, что соответствует абс. отм. 81.2-153 м.

На участках, где комплекс залегает первым от поверхности, его питание осуществляется за счет инфильтрации  атмосферных осадков, в пределах водоразделов - за счет перетока из вышележащего комплекса, а по зонам повышенной трещиноватости – за счет восходящего подтока из более глубоких горизонтов. Разгрузка происходит в долины рек и ручьев, к которым направлен поток, а также - путем перетока в нижнеказанский водоносный комплекс.

Водообильность комплекса изменчива. Удельные дебиты поисковых скважин варьируют в пределах 0.02-1.77 л/сек, дебиты  родников - в пределах от 0.1 до 10 л/сек. Коэффициенты фильтрации составляют 3.0-22.2 м/сут, водопроводимости 36.0-226.0  м2/сут.

Состав вод гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый, иногда смешанный по катионам, с минерализацией  преимущественно до 0.7 г/л. Общая жесткость составляет, в основном, 5.8-8.2 ммоль/л, редко до 14.2 ммоль/л.

Подземные воды комплекса широко используется населением посредством каптированных родников, колодцев, скважин. Вследствие небольшой водоносности он рекомендуется для водоснабжения мелких населенных пунктов.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1)

Комплекс приурочен к отложениям пачек 2 и 3 нижнеказанского подъяруса. Отложения комплекса имеют повсеместное распространение, отсутствуя лишь в палеоврезах р.р. Зай и  Лесной Зай, где он размыт. На поверхность породы комплекса выходят в нижних частях склонов долин рек, на большей части территории перекрыты отложениями верхнеказанского водоносного комплекса. Водоносный комплекс слагается отложениями бассейнового типа, формировавшимися при регрессии раннеказанского моря.

Кровля комплекса залегает на глубинах 0.0-131.5 м, в основном, на абс. отметках 80-110 м. Нижним водоупором служат “лингуловые” глины, мощность которых  составляет от 9.0 до 35 м.

Водосодержащими породами являются, в основном, песчаники, реже известняки кавернозные, алевролиты трещиноватые. Эффективная мощность их составляет 6.0-17.0 м.

Рассматриваемый комплекс представляет собой безнапорно-напорную систему. Пьезометрическая поверхность располагается на глубинах 0-140.0 м, что соответствует абс. отметкам 80.0-140.0 м. Выходы родников зафиксированы на абс. отметках 94.0-106.0 м.

Питание комплекса на участках выхода его на поверхность осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в пределах водоразделов и их склонов – за счет перетоков вод из водоносного верхнеказанского комплекса, в долинах рек – за счет восходящего подтока из более глубоких водоносных комплексов. Разгрузка происходит в долины.

Удельные дебиты, полученные при откачках из скважин, составляют 0.35-4.76 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород - 0.01-610 м/сут, водопроводимость - от первых десятков до 2000 м2/сут.

По химическому составу подземные воды водоносного комплекса в пределах изученной территории характеризуются как гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже магниево-кальциево-натриевые.

Величина минерализации изменяется в пределах 0.4-0.7 г/л, значения общей жесткости, в основном, составляют 4.2-7.1 ммоль/л, однако, на локальных участках наблюдаются повышенные значения общей жесткости, превышающие ПДК.

Высокие фильтрационные свойства водоносных пластов, значительная величина ресурсов, защищенность вод комплекса от процессов техногенеза и соответствующее требованиям нормативных документов качество подземных вод – все это позволяет рассматривать ВК P2kz1 в качестве источника крупного централизованного водоснабжения.

### 2.4.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Урсаевского сельского поселения представлена р. Лесной Зай и ее притоками.

Р. Лесной Зай – правый приток р. Степной Зай, пересекает район с юга на север. Длина реки - 60,8 км. Долина р. Лесной Зай, шириной 0,8 – 2,5 км, хорошо разработана. Для ее строения, как и для других рек района, характерна выраженная асимметричность: правый склон крутой, часто обрывистый, левый – пологий, террасированный.

Глубина реки на перекатах составляет 0,2 – 0,3 м, на плесах до 1,2 м. Скорость течения 0,6 -1,0 м/с. Средний уклон 0,2 – 0,4 м/км. Среднегодовой расход р. Лесной Зай составляет 1,45 м3/с.

Питание реки главным образом снеговое. Половодье на р. Лесной Зай и ее притоках продолжается с конца апреля до середины июня, уровень повышается на 1- 2 м. Ледостав наступает в конце ноября - начале декабря, вскрытие реки – в середине апреля (Проект округа…,1995).

Все притоки р. Лесной Зай относятся к малым рекам, длины которых не превышают 10 км.

### 2.4.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Урсаевского сельского поселения  предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции  Акташ.

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям Урсаевское сельское поселение расположено в климатическом подрайоне IB, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с недостаточно влажным теплым летом и умеренно суровой снежной зимой (Атлас земель…, 2005). Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 2.4.1):

Таблица 2.4.1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, (С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,5 | -11,3 | -4,9 | 5,3 | 13,5 | 17,8 | 19,6 | 17,0 | 11,4 | 3,9 | -4,1 | -9,6 | 3,9 |

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9(С, наиболее холодного месяца –17,0(С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,6(С, самым холодным – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,5(С.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан годовая суммарная солнечная радиация составляет 3600–3800 рад.

Начало морозов – в среднем, 20/X, окончание морозов – в среднем, 19/V. Продолжительность безморозного периода -  125-130 дней. Сумма активных температур - 2230(, нормативная глубина промерзания грунтов – 1,8 м (Анализ современного состояния …, 1998).

Территория сельского поселения характеризуется умеренным количеством осадков. В таблице 2.4.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Таблица 2.4.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,8 | 26,6 | 20,8 | 25,9 | 40,2 | 68,5 | 54,8 | 52,2 | 55,6 | 49,1 | 38,6 | 37,8 | 505,9 |

Средняя многолетняя сумма осадков – 505,9 мм, из них 346 мм выпадает в теплый период (IV-X). В таблице 2.4.3 приведены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Таблица 2.4.3

Число дней с осадками > 1.0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 104 |

Установление устойчивого снежного покрова в среднем наблюдается в середине ноября. Наибольшая месячная высота снежного покрова отмечается в феврале и достигает 34 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в среднем 11-12 апреля (Анализ современного состояния …, 1998).

В таблице 2.4.4 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 2.4.4

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |

В годовом цикле преобладают южные направления ветра, доля которых составляет 27 % (таблица 2.4.5, рисунок 2.4.1).

Рис. 2.4.1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Таблица 2.4.5

Среднегодовая повторяемость ветров по румбам, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 8 | 2 | 2 | 15 | 40 | 14 | 12 | 7 | 11 |
| II | 9 | 4 | 4 | 14 | 31 | 13 | 14 | 11 | 14 |
| III | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 15 | 10 | 8 | 14 |
| IV | 11 | 7 | 5 | 15 | 28 | 11 | 14 | 9 | 11 |
| V | 16 | 8 | 6 | 11 | 20 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| VI | 10 | 6 | 7 | 15 | 23 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| VII | 16 | 8 | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | 19 | 18 |
| VIII | 16 | 6 | 5 | 12 | 21 | 10 | 13 | 17 | 13 |
| IX | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 16 | 16 | 11 | 12 |
| X | 9 | 5 | 4 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 | 7 |
| XI | 8 | 4 | 2 | 15 | 29 | 16 | 17 | 9 | 8 |
| XII | 6 | 3 | 3 | 17 | 38 | 14 | 11 | 8 | 13 |
| Год | 11 | 5 | 5 | 14 | 27 | 13 | 13 | 12 | 11 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей в составляет 11%.

Скорость ветра, суммарная вероятность которого составляет 5 %, равна 8 м/с. Повторяемость различных градаций скорости ветра за год показана в таблице 2.4.6.

Таблица 2.4.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,4 | 37,0 | 23,5 | 10,5 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Возникновение туманов может привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха. Средняя за год продолжительность одного тумана 4-6 часов. В таблице 2.4.7 представлены сведения о числе дней с туманами.

Таблица 2.4.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |

Метели наблюдаются только в холодное время года, в среднем число дней с метелями составляет в году – 29, суммарная продолжительность - 274 часов. Большая часть метелей приходится на период с декабря по март, при этом в 70-80 % случаев преобладают юго-восточные, южные и юго-западные ветры.

Среднее число дней в году с поземкой составляет 14.

Грозы начинаются в апреле и продолжаются до сентября. Среднее число дней с грозой в течение года составляет 25.

Град наблюдается в основном в теплый период года. Его выпадение обычно сопровождается ливневыми дождями, грозами, шквалистым ветром. Среднее число дней с градом в году составляет 1,1.

Согласно Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

По данным ФГБУ «Управление по метеорологии и мониторингу Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

- продолжительность туманов, часы – 30.

### 2.4.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района является неблагоприятной для строительства, к неблагоприятным относятся территории, подверженные процессам эрозии и подтопления.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии приурочено к долине реки М. Ирня.

В настоящее время большинство оврагов задерновано.

Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, которые дренируют территорию Урсаевского сельского поселения. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10-15 м.

### 2.4.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Урсаевского сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной ланшафтной подзоны, Нижнезаинского возвышенного ландшафтного района с Приволжскими липово-дубовыми лесами на серых, светло- и темно-серых лесных почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границах Урсаевского сельского поселения (таблица 2.4.8).

Таблица 2.4.8

Количественные показатели Нижнезаинского  ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С( | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 155 | 2220 | 1,6 | 38 | 7,9 | 1,1 | 3694 | 587 | 0,222 | 16,9 | 129 | 4,5 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются лесохозяйственный, промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Лесохозяйственный тип ландшафта представлен территорией лесного фонда, включающей защитные леса.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Урсаевского сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого суглинистого выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Преобладающими типами почв на территории Урсаевского сельского поселения являются черноземы выщелоченные, серые лесные пестроцветные и дерново-карбонатные.

На территории сельского поселения вдоль р. Лесной Зай  встречаются  такие интразональные типы почв, как аллювиальные дерновые насыщенные.

По механическому составу свыше 75 % почв являются глинистыми и тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Растительный покров

Урсаевское сельское поселение  расположено в лесостепной зоне и входит в юго-восточную зону Заволжско-Предуральской лесостепной провинции, где широколиственные леса чередуются с фрагментами остепненных лугов и луговых степей (Ландшафты РТ…, 2007).

Современное состояние растительного покрова во многом обусловлено характером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляющегося в форме различных видов рубок, распашки под сельскохозяйственные угодья выпаса, рекреации, промышленного и транспортного загрязнения.

Наиболее крупный лесной массив, сохранившийся на территории сельского поселения, это эксплуатационные леса Акташского участкового лесничества (Альметьевское лесничество). Более мелкие участки леса категории «защитные» сохранились у западной и восточной границ поселения.

При выпасе возникают разнообразные пастбищные производные: средне- и сильносбитые ксерофитно-разнотравно-типчаковые рудеральные, тысячелистниково-типчаковые и полынные группировки. Для пойменных участков характерны сбитые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации разнотравно-злаковых остепненных лугов.

Говоря о флоре сельского поселения, следует указать, что она достаточно богата ввиду биогеографических особенностей территории, находящейся на границе лесной и лесостепной зон.

Животный  мир

В лесах можно встретить крота, ежа, белку, лесную соню, зайца-беляка, куницу, лису, косулю; из птиц – серую неясыть, домового сыча, большого пестрого дятла, тетерева, ястреба перепелятника, горлицу обыкновенную, овсянку обыкновенную, серую мухоловку и др.

Из степной фауны отмечены степной хорь, сурок байбак, суслик рыжеватый, хомячок серый, заяц-русак, рыжая полевка; из птиц обитают сизоворонка, щурка золотистая, удод, серая куропатка, перепел, степная пустельга, жаворонок полевой, овсянка дубровник и др.

Богата и разнообразна околоводная фауна. На водоемах встречаются ондатра, различные виды речных и нырковых уток, камышница, большая и малая выпь, серая цапля. Из земноводных обычны озерная и прудовая лягушка, жерлянка, жаба зеленая, тритон обыкновенный (Анализ современного состояния…, 1998).

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

## 2.5. Оценка состояния окружающей среды

### 2.5.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Урсаевское сельское поселение расположено в области среднего (2,4-2,7) метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха, который характеризуется равными условиями рассевания и застаивания выбросов стационарных источников и транспорта в приземном слое атмосферы.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении по площадям и интенсивности воздействия являются объекты нефтедобывающий отрасли, максимальное количество которых отмечается в южной части поселения.

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо неблагоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает.

На территории сельского поселения расположены промысловые трубопроводы, которые являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды. При авариях на газо- и нефтепроводах в воздух поступает значительное количество этилбензола.

Воздействие объектов агропромышленного комплекса на состояние атмосферного воздуха невелико, поскольку в поселении действует только одна свиноферма в 750 м от восточной границы с. Урсаево. Это объект III класса опасности, санитарно-защитная зона которого составляет 300 м. Воздействия не территории с нормируемыми показателями не происходит.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

У западной границы с. Урсаево расположен зерносклад, объект V класса опасности. В его 50-метровой санитарно-защитной зоне расположены жилые территории села.

Большое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт, а также объекты по его обслуживанию. Так, территорию Урсаевского сельского поселения пересекают автодороги регионального и местного значения.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Учитывая преобладающие в течение года южные направления ветра, можно говорить о том, что основные ветровые потоки будут поступать на территорию сельского поселения со стороны лесных массивов Альметьевского лесничества, сельскохозяйственных полей смежных поселений. Данное обстоятельство является положительным, т.к. воздушные массы несут с собой чистый воздух.

### 2.5.2. Состояние водных ресурсов

#### Краткая характеристика источников водоснабжения

На территории Урсаевского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод посредством эксплуатации подземных вод.

Специальных гидрогеологических исследований по обоснованию источников водоснабжения не проводилось. Все водозаборы эксплуатируются без проведения систематических режимных наблюдений за состоянием подземных вод. Также для них не разработаны проекты зон санитарной охраны.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют.

Поверхностные воды на территории сельского поселения используются только для производственного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также хозяйственно-бытовых нужд.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населенных пунктах соблюдается.

#### Состояние поверхностных вод

Качество воды в поверхностных водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами ферм, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек, пересекающих территорию сельского поселения, являются объекты агропромышленного комплекса. К загрязнению рек приводит и несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне водотоков размещена неканализованная жилая застройка и объекты агропромышленного комплекса (свиноферма).

### 2.5.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог "Урсаево-Каськи", "Заинск-Бухарай" - Урсаево-Альметьевск.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи объектов нефтедобычи, при сжигании органических веществ, а также при внесении минеральных удобрений и применении пестицидов и ядохимикатов.

### 2.5.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Урсаевском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Урсаевского сельского поселения вывозятся на свалку - площадку временного хранения ТБО, расположенную у западной границы сельского поселения

Отходы животноводства. Образующийся навоз складируется на территории фермы и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в сельском поселении в целом не решен. Имеющееся на территории Заинского муниципального района, в н.п. Поручиков действующее навозохранилище открытого типа расположено на удалении от сельского поселения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Заинского райгосветобъединения на территории Урсаевского сельского поселения отсутствуют скотомогильники.

На территории сельского поселения расположено 1 кладбище площадью 1,6 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны  кладбищ составляют 50 м. Данный разрыв соблюдается.

### 2.5.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка Урсаевского сельского поселения определяется следующими факторами:

- естественным радиационным фоном, формируемым космическим излучением и природными радионуклидами как естественно-распределенными, так и привнесенными в окружающую среду;

- эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, содержащие в своем составе радиоактивные элементы;

- радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом.

При этом вклад природных источников в радиационную обстановку сельского поселения составляет 70–80 %.

Необходимо отметить, что согласно принятой мировой классификации в настоящее время территория Республики Татарстан относится к категории условно-безопасной, однако опасность наличия радиоизотопов нужно учитывать при строительстве, выборе строительных материалов, использовании вод и др.

Радиационный мониторинг загрязнения окружающей среды осуществляется на ближайшей к району МС Акташ путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности (таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Средние месячные и средние годовые значения МЭД (мкЗв/ч) за 2009 г., по данным МС Акташ

| Месяцы | Среднее |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |

Средние годовые значения МЭД в 2009 г. не претерпели изменений по сравнению с 2008 г. и составило 0,12 мкЗв/ч, что соответствовало естественным значениям (Государственный доклад…, 2010).

Электромагнитное излучение. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Источниками электромагнитного излучения для Урсаевского сельского поселения являются линии связи, линии электропередач.

По территории поселения проходят линии электропередач малой мощности. В соответствии с градацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы, предназначенные для защиты населения от электромагнитного излучения, от ЛЭП указанного напряжения не предусмотрены.

Акустические факторы. Акустическое воздействие, в первую очередь, обусловлено транспортными потоками. Благодаря удаленности жилой застройки с. Урсаево удается избежать акустического воздействия от автодорог.

### 2.5.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Урсаевского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Урсаевского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Заинского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (лесные массивы);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (р. Лесной Зай и др., лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов).

### 2.5.7. Комплексная оценка территории по основным видам использования

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Заинского муниципального района, территория Урсаевского сельского поселения относится к территориям, особо благоприятным для организации рекреации, условно благоприятным для ведения сельского хозяйства и градостроительства.

Хорошая транспортная доступность, локальное развитие неблагоприятных геологических процессов  определили условно благоприятные условия для развития на данной территории градостроительной деятельности. Относительно благоприятные почвенные условия, высокая распаханность территории в комплексе с другими факторами создают условно благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Особая благоприятность территории для рекреации объясняется наличием крупных лесных массивов, развитой речной сетью, наличием особо охраняемых природных территорий, источников минеральных вод.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Урсаевского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны природных ограничений;

горные отводы месторождений полезных ископаемых.

### 2.6.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Урсаевского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Урсаевском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Свиноферма (на 250 голов) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Зерносклады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.14 |
| Кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| автодорога регионального значения, III категории | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |
| автодороги регионального значения, IV категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |
| Нефтескважины | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.3 |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Санитарные разрывы автодорог. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Урсаевского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для автодороги III технической категории "Урсаево-Каськи" – Бухарай, устанавливается санитарный разрыв в размере 100 м, для автодороги IV технической категории "Заинск-Бухарай" - Урсаево-Альметьевск – 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.6.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

Охранные зоны линий электропередачи. Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 35 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 15 м.

Таблица 2.6.3

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

Промысловые трубопроводы. По территории сельского поселения проходят промысловые нефтепроводы, от которых для исключения возможности повреждения устанавливаются охранные зоны. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 20.08.2007 г. «Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов» охранные зоны составляют 25 метров от оси трубопроводов с каждой стороны.

Регламент использования охранных зон промысловых трубопроводов представлено в таблице 2.6.4.

Таблица 2.6.4

Регламенты использования охранных зон промысловых трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны промысловых газопроводов | В охранных зонах трубопроводов сторонним организациям без письменного согласия организации, их эксплуатирующей, запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, содержать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды. На территории охранной зоны нефтегазопроводов не допускается: устройство канализационных колодцев и других заглублений, не предусмотренных проектом, за исключением углублений, выполняемых при ремонте и реконструкции по плану производства работ, утвержденному руководителем предприятия; производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем; производство всякого рода горных, строительных, монтажных, взрывных работ, планировка грунта; производство геолого-съемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. | РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтегазопромысловых трубопроводов |
| Охранная зона трубопроводов | В охранных зонах запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов и их объектов либо привести к их повреждению, в частности: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; огораживать или перегораживать охранные зоны, препятствовать организациям, эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. Организациям, эксплуатирующим трубопроводы и их объекты, разрешается: подъезд автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ при условии предварительного (не менее чем за 5 суток до начала работ) письменного уведомления об этом собственника земельного участка, землепользователя или землевладельца, на земельном участке которого планируется проведение таких работ, в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и его объектам по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий, с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков собственнику земельного участка, землевладельцу, землепользователю, арендатору; устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора. | Постановлением КМ от 20.08.2007 г. Об утверждении порядка использования земель в охранных зонах трубопроводов |

### 2.6.2. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Лесной Зай составляет 200 м, для остальных водотоков – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р. Лесной Зай, пруда составляет 20 м, остальных водных объектов – 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.6.5.

Таблица 2.6.5

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### 2.6.3. Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ввиду отсутствия разработанных проектов зон санитарной охраны для скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения Урсаевского сельского поселения, устанавливается первый пояс зоны санитарной охраны в размере 50 м. В дальнейшем необходимо проведение расчетов и установление границ II и III поясов, в каждом из которых будет установлен специальный режим и определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (см. ниже).

Таблица 2.6.6

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | рубка леса главного пользования. |  |

### 2.6.4. Леса

На территории Урсаевского сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные (ценные леса: леса, расположенные в лесостепной зоне, противоэрозионные леса, леса) и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.6.7.

Таблица 2.6.7

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Приказ МПР РФ от 22.01.2008 N 13 «Об утверждении особенностей использования…» |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.6.5. Зоны природных ограничений

На территории Урсаевского сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления и эрозии.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 2.6.8).

Таблица 2.6.8

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| 2 | Зоны затопления и подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

### 2.6.6. Месторождения полезных ископаемых

Согласно ст. 7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со ст. 22 указанного Федерального закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРСАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Заинского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Заинского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Заинского района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Урсаевского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Заинского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Урсаевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020 г.) составит 378 человек, на расчетный срок (2035 г.) – 357 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Урсаевского сельского поселения, чел.

| Наименование | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| Урсаевское сельское поселение, в том числе: | 378 | 357 |
| с. Урсаево | 378 | 357 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении  направления развития Урсаевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Заинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района, генеральным планом Урсаевского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается развития промышленного производства на территории поселения.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Урсаевского сельского поселения предлагается резервирование территорий недействующих овцефермы и фермы КРС в с.Урсаево с последующей организацией озеленения специального назначения на границе с жилой застройкой.

3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Урсаевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства и  агропромышленного комплекса в Урсаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Урсаево | Территория недействующей овцефермы | резервирование | га | 18,5 | - | + | + | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| 2 | с.Урсаево | Территория недействующей фермы КРС | резервирование | га |  | - | + | + | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Урсаевского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства  в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского района предлагаются в с.Урсаево.  Под новое жилищное строительство предлагается отвести 7,96 га территории.

На первую очередь (до 2020 г.) реализации генерального плана в с.Урсаево под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 2,34 га территории.

В течение расчетного срока (2021-2035гг.) генерального плана под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 5,63 га территории.

Увеличение общей площади жилого фонда Урсаевского сельского поселения произойдет на 7,96 тыс.кв.м.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2011-2020гг) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Урсаевское СП, в т.ч.: | 10,1 | 12,34 | 2,34 | 17,97 | 5,63 |
| с.Урсаево | 10,1 | 12,34 | 2,34 | 17,97 | 5,63 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Урсаевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Урсаево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га / тыс.кв.м | - | 2,34/2,34 | + |  | Генеральный план Урсаевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 5,63/5,63 |  | + |  |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Урсаевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Урсаевском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Мероприятиями генерального плана Урсаевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Заинского муниципального района предлагается строительство детского сада, рассчитанного на 17 воспитанников.

Действующая общеобразовательная школа полностью удовлетворяет прогнозируемые потребности населения в данных учреждениях, в период с 2011 по 2035 гг. необходимость в новом строительстве отсутствует.

Внешкольные учреждения

Вследствие отсутствия внешкольных учреждений в поселении Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Урсаевского сельского поселения предлагается размещение новых учреждений дополнительного образования в поселении общей мощностью 49 мест на первую очередь реализации генерального плана.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Генеральным планом Урсаевского сельского поселения и Схемой территориального планирования нового строительства учреждений здравоохранения не планируется, так как население в полной мере обеспечено данными видами услуг.

Культурно - досуговые учреждения

Введение новых объектов культуры генеральным планом не предлагается. Существующие сельский дом культуры и библиотека в Урсаевском сельском поселении полностью удовлетворяют требуемые нормативные потребности.

Плоскостные спортивные сооружении, спортзалы, бассейны

Имеющиеся спортивные сооружения полностью удовлетворяют прогнозируемые потребности населения в учреждениях спорта. Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района строительство новых плоскостных сооружений, спортзалов и бассейнов в Урсаевском сельском поселении  не предусмотрено.

Предприятия торговли

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Заинского муниципального района, на первую очередь предусмотрено строительство магазина, общей торговой площадью 46 кв.м.

Предприятия связи

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство нового отделения почтовой связи в с.Урсаево.

Кладбища

Существующие в поселении кладбища не в полной мере удовлетворяют прогнозные потребности населения в данных услугах и Генеральным планом предлагается расширение существующего кладбища на 0,067 га.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Урсаевском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Урсаевского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существую-щее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) | 1 очередь (2011г.-2020г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) | 1 очередь (2011г.-2020г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 0 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 17 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Общеобразова-тельные школы | место | 192 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 49 | 47 | 192 | 192 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 0 | 120% от школьников | 49 | 47 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| Больницы | койка | 0 | 13,47 коек на 1000 чел. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 25 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Станции СМП | автомобиль | 0 | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Аптеки | объект | 0 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 190 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 132 | 125 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1 210 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 737 | 696 | 1 210 | 1 210 | 0 | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | 0 | 75 кв.м. на 1000 чел. | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 200 | 1 очередь-100 мест расч.срок - 100 мест | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 9 263 | 8 экз. на 1 жителя | 3024 | 2856 | 9 263 | 9 263 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 67 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 113 | 107 | 67 | 67 | 46 | 0 |
| Предприятия общепита | место | 0 | 40 мест на 1000 чел. | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 7 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Отделения связи | объект | 0 | по расчетам | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Отделения банков | опер.касса | 0 | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | 0 | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кладбище | га | 0,08 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,091 | 0,086 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Урсаевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Дошкольные образовательные учреждения |
|  | с.Урсаево | ДДУ | Новое строительство | мест | - | 17 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| Учреждения дополнительного образования |
|  | с.Урсаево | Учреждение дополнительного образования | Организация учреждения | мест |  | 49 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Предприятия торговли |
|  | с.Урсаево | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади | 67 | 46 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| Отделения почтовой связи |
|  | с.Урсаево | ОПС | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |
| Кладбища |
|  | с.Урсаево | кладбище | расширение | га | 0,08 | 0,067 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Урсаевского СП |

## 3.5.  Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Урсаевского сельского поселения» в составе Генерального плана Урсаевского сельского поселения Заинского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики  поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Урсаевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Транспортная связь Урсаевского сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги и  дороги местного значения.

Автодороги регионального значения представлены автодорогами «Урсаево-Каськи», «Урсаево-Каськи»-Бухарай, «Заинск-Бухарай»-Урсаево-Альметьевск.

Автодорога «Урсаево-Каськи» (IV категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 4,53 км.

Автодорога «Урсаево-Каськи»-Бухарай (III категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 0,2 км.

Автодорога «Заинск-Бухарай»-Урсаево-Альметьевск (IV категории) Протяженность дороги в границах поселения 7,82 км (асфальтобетонное покрытие 5,32 км, переходное 2,5 км).

Общая протяженность дорог регионального значения – 12,55 км.

Местные дороги представлены подъездами к зерноскладу у  с.Урсаево (протяженность дороги с переходным покрытием 0,2 км) и свиноферме у  с.Урсаево (протяженность дороги с переходным покрытием 0,88 км).

Общая протяженность дорог местного значения – 1,08 км.

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Урсаевского  сельского поселения (таблица 3.5):

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2010 -2020 гг. | протяжен ность, км | 2021-2035 гг. | протяжен ность, км |
| Дороги регионального и межмуниципального значения |
| 1. | «Заинск-Бухарай»-Урсаево-Альметьевск | кап. ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | IV | + | 2,5 | - | - |

*Примечание: строительство подъездов будет осуществляться лишь при использовании предложенной площадки

## 3.6. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Урсаевского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время,  четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Урсаевского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ с.Урсаево Урсаевского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского муниципального района.

В границу с.Урсаево предлагается включение участков общей площадью 8,15 га из состава земель Урсаевского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Урсаевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Урсаево | земли сельскохозяйствен- ного назначения | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 8,15 | + | + | Генеральный план Урсаевского СП |

## 3.7. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Урсаевского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Урсаевского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства регионального и местного значения не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий – соседних сельских поселений Заинского муниципального района.

### 3.7.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Урсаевского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.7.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.7.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО | 1000 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории |  |
| Недействующая ферма у с. Урсаево | --- | Организация территории резерва объектов АПК с организацией озеленения специального назначения на границе с жилой застройкой | Объект АПК V класса опасности |
| Зерносклад у с. Урсаево | 50 | Организационное мероприятие | расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Объекты нефтедобычи | 300 | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима использования территории санитарно-защитных зон |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории,  расположенные в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Урсаевского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 3.7.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. таблицу 3.7.1);

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора нефти;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных  источников загрязнения воздушного бассейна;

-  мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Урсаевского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 3.7.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

-   организацию поверхностного стока;

-   в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

-    инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-    обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

-  установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

-  осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### 3.7.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Урсаевского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

организация поверхностного стока;

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

рекультивация территории свалки ТБО.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 3.7.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

Мероприятия по снижению загрязнения территории отходами производства и потребления предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского муниципального района и включают:

- осуществление своевременного сбора и вывоза отходов на межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к строительству в Новоспасском сельском поселении;

- с целью очистки улиц населенных пунктов от снега и колотого льда с вывозом из районов застройки планируется проектирование и строительство площадки для временного хранения снега со снегоплавильным устройством и очистными сооружениями вблизи г. Заинска (местоположение площадки для временного хранения снега должно уточняться на последующих стадиях проектирования с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий территории). Также при необходимости и по решению администрации района могут применяться мобильные снегоплавильные установки (необходимая степень очистки и производительности снегоплавильных установок уточняются на последующих стадиях проектирования).

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- осуществлять своевременный вывоз животноводческих отходов на проектное навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к размещению у н.п. Сармаш-Баш на территории Сармаш-Башского сельского поселения.

Генеральным планом сельского поселения также предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов на полигон ТБО;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон или переносу скотомогильников.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

### 3.7.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

Как уже говорилось в разделе «Физические факторы воздействия», автотранспорт, проходящий по дорогам поселения не оказывает акустического воздействия на население.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 3.7.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Урсаевского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2/чел.

Кроме этого, вдоль дорог и на территориях недействующих объектов агропромышленного комплекса предусматривается организация озеленения специального значения.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

### 3.7.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### 3.7.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

## 3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Урсаевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, мі/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Урсаевское СП |  |  |  |  |  |  |
| Урсаево | 1 | 1 | 280,0 | 2 | 2/25м3 | 12,0 |

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. Урсаево – 7,2км;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Примечание: 1. водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.);

2. Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

##### Расчетное водопотребление населением

##### Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Урсаево | - | 150 28,50 | 244 34,16 | - | 394 62,66 | 75,19 | 9,39 | 23,64 | 54 | 162,22 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | Урсаево | - | 152 28,88 | 226 31,64 | - | 378 60,52 | 72,62 | 9,08 | 22,68 | 54 | 158,38 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | Урсаево | - | 205 38,95 | 152 21,28 | - | 357 60,23 | 72,28 | 9,03 | 21,42 | 54 | 156,73 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водопотребления на 1 человека.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

### 3.8.2. Канализация

Существующее положение

В Урсаевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.5.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.4

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

##### Расчетное водоотведение населением

##### Таблица 3.8.5

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | Урсаево | - | 150 28,50 | 244 34,16 | - | 394 62,66 | 75,19 | 4,7 | 79,89 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| 1 | Урсаево | - | 152 28,88 | 226 31,64 | - | 378 60,52 | 72,62 | 4,5 | 77,12 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| 1 | Урсаево | - | 205 38,95 | 152 21,28 | - | 357 60,23 | 72,28 | 4,5 | 76,78 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.4 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с.Урсаево производительностью 80м3/сут с выделением первой очереди на 40м3/сут;

2.	организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

4.	строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

Примечание: 1. До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

2. Необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

### 3.8.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, вывозятся на санкционированные свалки, расположенные вблизи населенных пунктов.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Урсаевское СП | 591,0 | 6 237,0 | 8 032,5 |
| Урсаево | 591,0 | 6 237,0 | 8 032,5 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.8.7 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

# на расчетные периоды (для жилой застройки)

# Таблица 3.8.7

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Урсаевское СП | 12 | 12 | 3 | 3 |
| 1 | Урсаево | 12 | 12 | 3 | 3 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 378 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 378 : 100000 = 1 шт;

- на расчетный срок 2035 год:

мусоровозы - 20 х 357 : 100000 = 1шт;

ассенизационные машины – 20 х 357 : 100000 = 1шт.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на проектируемый межпоселенческий полигон ТБО вблизи н.п. Новоспасск;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

### 3.8.4. Теплоснабжение

На территории Урсаевского сельского поселения расположен один  населенный пункт – Урсаево.

На существующий период проживает – 394 чел. На существующие котельные для СОШ и СДК – нет данных.

Перспектива развития:

- 2020 год - 378 чел, новое строительство – жилая площадь застройки: S=2,34 тыс. кв. м. из них:

# 1. Дет/ сад  на 10 мест

S=360  м2,   V= 1188 м3 t вн = 220С

q0=0,442 Вт/(м3. 0С) qв=0,128 Вт/(м3. 0С)

Qот =0,028Мвт/0,024 Гкал/час.

Qв =0,008Мвт/0,007 Гкал/час

Qг.в.=0,013 Мвт/0,011Гкал/час

Qобщ=0,049 Мвт/0,0042 Гкал/час

# 2. Отделение почтовой связи

S=240  м2  V=792 м3 t вн = 200С

q0=0,500 Вт/(м3. 0С) qв=0,105 Вт/(м3. 0С)

Qот =0,020Мвт/0,018 Гкал/час.

Qв =0,004Мвт/0,036 Гкал/час

Qг.в.=0,008Мвт/0,007Гкал/час

Qобщ=0,032 Мвт/0,028Гкал/час

- Магазин на 46 м2

V=243 м3  t вн = 180С

q0=0,442 Вт/(м3. 0С)

Qот =0,006Мвт/0,005 Гкал/час.

Qг.в.=0,008Мвт/0,007Гкал/час (в топочной магазина предлагается установить газовый котёл АОГВ-16 (1 шт.)

Qобщ=0,016Мвт/0,014Гкал/час  стоимостью строительства – 0,104 млн. руб.

На территории дет/сада предлагается построить котельную (БМК), которая обеспечит также теплом и ОПС; общая нагрузка на котельную составит

Qобщ =0,049Мвт+0,032 Мвт=0,081 Мвт/0,069 Гкал/час.

С учетом тепловой энергии на собственные нужды – 3 %,  с учетом  теплопотерь в сетях – 7 %, итого – 10%. Общая нагрузка на котельную (БМК) составляет:

Qобщ=0,081Мвт х 1,1% =0,097 Мвт/0,083Гкал/час.

Qкотла = 0,063 Мвт/0,054Гкал/час.

Расход сетевой воды на котёл qк=2,17т/час. В котельной предлагается установить 2 котла марки КС-Г-63.. Теплоноситель – вода с параметрами Т1-Т2=950-700С.

На первую очередь предлагается установить БМК Q=0,109 Гкал/час, с прокладкой тепловых сетей в ППУ-изоляции, в монолитном ж/б канале.

- 2035 год - 357 чел., новое строительство, жилая площадь застройки: S=5,63 тыс.м2,  Q=0,527 Мвт/0,454 Гкал/час.- «усадебная» застройка.

Показатели потребления тепла по этапам застройки существующими и перспективными котельными

Таблица 3.8.8

| № п/п | Наименование СП, Населенный пункт, котельная | Тип Марка БМК | Кол-во | Теплопотребление Гкал/час тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
|  | Урсаевское поселение |
|  | Котельная дет/сада, ОПС (БМК) Q=0,126Мвт/0,109Гкал/час | КСГ-63 (перспектива) | 2 | - | 0,109 280,0 | 0,109 280,0 |
|  | Магазин- встроенный котел Q=0,016Мвт/0,014Гкал/час | АОГВ-16 (перспектива) | 1 | - | 0,014 36,5 | 0,014 36,5 |

# 4.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Урсаевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию Бухарайская ГРС.

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на выходе, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |
| Заинский район с. Бухарай (Бухарайское СП) | Бухарайская ГРС | 5,5 | 0,3-0,6 |

Природный газ в населенные пункты подается от Бухарайской ГРС по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 3.8.9.

Данные по газифицируемым квартирам и домам

Таблица 3.8.9

| № п/п | Населенный пунк | Наличие квартир в жилом фонде | Всего газифиц. | Сетевой газ | Жидкий газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урсаевское СП |  |  |  |  |
|  | н.п. Урсаево | 168 | 160 | 160 |  |
|  | Всего: | 168 | 160 | 160 |  |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Урсаевского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 3.8.10. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 3.8.11.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Урсаевского сельского поселения

Таблица 3.8.10

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |
| --- | --- |
|  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| Урсаевское СП | 83,16 | 78,54 |
| Итого по сельскому поселению | 83,16 | 78,54 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

Таблица 3.8.11

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Урсаевское СП н.п.Урсаево |
| S=1,55 тыс. м2 – это в среднем 12 домов. Расход газа составляет q=126,5 тыс. м3/год | S=5,63 тыс.м2 – это в среднем 40 домов Расход газа составляет q=459 тыс. м3/год. |
| Итого: 126,5 тыс. м3/год | Итого: 459 тыс. м3/год |

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### 3.8.6. Электроснабжение

Электроснабжение коммунально-бытового сектора

Современное состояние

Электроснабжение Урсаевского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 3.8.12.

Таблица 3.8.12

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВА | Коэффициент роста нагрузок | Сведения о развитии потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Новоспасская Заинского района. | ПС 35/10 кВ Новоспасская | 2 | 2x2,5 | 35/10 | 4675 | - | – // – |

От ПС 35/10 кВ «Новоспасская» получают питание населенные пункты: Урсаево.

Электроснабжение района выполнено воздушными линиями ВЛ-35 и 110 кВ.

Таблица 3.8.13

| Диспетчерское наименование ЛЭП | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика питающей ЛЭП | Техническое состояние ЛЭП | Пропускная способность питающей линии Рпр, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | кВт |
| ВЛ-35 кВ ПС Озеровка - ПС Новоспасская 1,2 цепь | 1983 | с 1 по 21 АС 50/8, С 21 по 38 АС-95/16, с 38-71 АСУ-70/11 опор 71 | Удов. | 210 | 10821 |

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Сведения по загрузке трансформаторов подстанций Урсаевского сельского поселения представлены в таблице 3.8.14.

Таблица 3.8.14

| Подстанция | Диспетчерское наименование силового оборудования | Тип трансформатора | Мощность трансформатора, МВА | Нагрузка трансформатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВА | % |
| ПС Новоспасская | Т1 | ТДТН-10000/110-70 | 10 | 1,50 | 15 |
|  | Т2 | ТДТН-10000/110-70 | 10 | 0,40 | 4 |

Существующий тип схемного решения электросетей Урсаевского сельского поселения – кольцевая и радиальная и обеспечивает категорийность электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Автоматика и релейная защита ПС и РП Урсаевского сельского поселения соответствует современным требованиям (таблица 3.8.15).

Данные по релейной защите и автоматике ПС

Таблица 3.8.15

| Наименование подстанции | Наименование оборудования | Мощность трансформаторов, МВА | Тип устройства релейной защиты | Тип оборудования, основные характеристики | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоспас-ская | Т-1 | 2,5 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, BF-50. | 1998г. | 1998г. | Удовл. |
|  | Т-2 | 2,5 | РЗА трансформатора | РТ-40, РНТ, BF-80. | 1998г. | 1998г. | Удовл. |

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки коммунально-бытового сектора (КБС) Урсаевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,17 тыс.кВт.ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 35 (10) кВ.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составиn 0,41 кВт/чел. (с плитами на природном газе).

Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Показаний электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора

Таблица 3.8.16

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2020 г. | Прирост на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 854,98 | 820,26 | 774,69 | -34.72 | -80.29 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 161,54 | 154,98 | 146,37 | -6.56 | -15.17 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 171,85 | 164,87 | 155,71 | -6.98 | -16.14 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 3.8.17. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 3.8.18. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.19.

Годовое  электропотребление

коммунально-бытового  сектора, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.17

| №п/п | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Урсаевское СП | 854,98 | 820,26 | 774,69 |
| 1 | Урсаево | 854,98 | 820,26 | 774,69 |

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

Таблица 3.8.18

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Урсаевское СП | 161,54 | 154,98 | 146,37 |
| 1 | Урсаево | 161,54 | 154,98 | 146,37 |

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.8.19

| №пп | Населенные пункты Заинского р-на | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Урсаевское СП | 171,85 | 164,87 | 155,71 |
| 1 | Урсаево | 171,85 | 164,87 | 155,71 |

В связи со сложившейся ситуацией, для линий 110, 35 кВ, имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района.

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий Урсаевского сельского поселения строительство трансформаторных подстанции не предусматривается.

### 3.8.7. Слаботочные сети

Современное состояние

# В настоящее время телефонизация Урсаевского сельского поселения осуществляется от телефонных станций, расположенных в населенных пунктах данного района (см. табл. 3.8.20).

# Таблица 3.8.20

| Наименование (тип) АТС в н.п. | Месторасположение | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Плотность на 1000 жит. | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-200 | Урсаево | 32 | 23 | 2008 | 57 | КСПП 1x4x0,9 | 7 |

# Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

# Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, КСПЗП. Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Телевидение осуществляется от телевизионной системы ОАО «ТРК ТВТ» г. Набережные Челны.

Радиотрансляции осуществляется от существующей системы ГРТС г. Набережные Челны.

Проектом предлагается 100 %-ое проектирование систем телефонизации, телевидения и радиофикации от существующих систем связи.

# Потребное количество телефонов на все сроки развития Урсаевского сельского поселения рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

# Коэффициент семейности населенных пунктов Урсаевского сельского поселения принят 3,5 чел.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Урсаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Урсаевского сельского поселения | га | 5190 | 5190 | 5190 |
| 2. | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 394,0 | 402,15 | 402,15 |
|  | c. Урсаево | га | 394,0 | 402,15 | 402,15 |
| 3. | Население |
| 3.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 404 | 378 | 357 |
|  | c. Урсаево | чел. | 404 | 378 | 357 |
| 4. | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 10,10 | 12,34 | 17,97 |
|  | c. Урсаево | тыс.кв.м | 10,10 | 12,34 | 17,97 |
| 4.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 2,34 | 5,63 |
|  | c. Урсаево | тыс.кв.м | - | 2,34 | 5,63 |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 25,0 | 32,6 | 50,3 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | - | 17 | 17 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 17 |
|  | - новое строительство |  | - | 17 | - |
| 5.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 192 | 192 | 192 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 192 | 192 | 192 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | - | 49 | 49 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 49 |
|  | - новое строительство |  | - | 49 | - |
| 5.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 25 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 25 | 25 | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.5 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 200 | 200 | 200 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.6 | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 9 263 | 9 263 | 9 263 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 9 263 | 9 263 | 9 263 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. | 190 | 190 | 190 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 190 | 190 | 190 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 1210 | 1210 | 1210 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1210 | 1210 | 1210 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | - | 46 | 46 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 46 |
|  | - новое строительство |  | - | 46 | - |
| 5.10 | Отделения связи, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 7.1 | Защитные лесонасаждения вдоль автодорог | га |  |  |  |
| 7.2 | Лесо-луговые пояса | га |  |  |  |
| 8. | Транспортная инфраструктура |
| 8.1 | Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения | км | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| 8.2 | Протяженность дорог местного значения | км | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 8.3 | Общая протяженность дорожной сети поселения всего | км | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - с асфальтобетонным покрытием | км | 10,05 | 12,55 | 12,55 |
|  | - с переходным покрытием | км | 3,58 | 1,08 | 1,08 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 16 декабря 2008 г. №119-ЗРТ «Об изменении границы территории Заинского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 21 декабря 2010 г. №90-ЗРТ  «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

3. Программа социально-экономического развития Заинского муниципального района до 2015 года.

4. Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

5. Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

6. Программа «Сельские клубы».

7. Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

8. Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.